## PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

# karta informacyjna dla:

-	wniosków o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

| Lp. | Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na :”Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Gołdapi” |
| --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | 5/2014 |
| 2 | Zakres przedmiotowy wniosku | Projektowana przebudowa i rozbudowa planowana jest na działkach nr 265/5 i 265/6 w obrębie Kośmidry. W zakresie projektu zostaną wykorzystane następujące istniejące obiekty: Żelbetowa komora OBF o wymiarach: średnica zewnętrzna 26,5 m, i wysokości całkowitej 9,20 m. Zbiornik jest częściowo zagłębiony, wysokość ponad terenem 6,20 m. Komora zostanie przystosowana do pracy jako komora tlenowej stabilizacji osadów. Zakres prac nie obejmuje zmian konstrukcji zbiornika. Zagęszczacz osadu po stabilizacji. W tym celu zostanie wykorzystany istniejący żelbetowy zbiornik osadnika wtórnego o wymiarach 18,50 x 4,75 x 3,00 m. Zbiornik jest zagłębiony w ziemi, część nadziemna ma wysokość 1,10 m. Budynek odwadniania osadów. Istniejący budynek o wymiarach 9,75x5,75m. W budynku planuje się montaż urządzeń do odwadniania osadów. W tym celu budynek zostanie poddany rozbudowie o pomieszczenie węzła cieplnego o wymiarach ok. 3,00 x 4,00 m i wysokości 2,50 m. Dobudowana części zostanie przykryta dachem jednospadowym stanowiącym wspólną połać istniejącego dachu. Obok budynku zamontowany zostanie stalowy silos wapna o pojemności 10 m3. Poletka osadowe. Planuje się pozostawienie istniejących 6 poletek osadowych o wymiarach ok. 58 x 42 m. Przebudowa poletek polegać będzie na wykonaniu drenaży, podsypek, remontowi ścian i przewodów technologicznych. Pompownia osadów nadmiernych. Istniejący zbiornik żelbetowy o średnicy ok. 2,00 m i głębokości 3,00 m zagłębiony w ziemi. Pompownia podlegać będzie remontowi nie zmieniającemu wymiarów i usytuowania. Obiekty nowoprojektowane: Punkt zlewny osadów dowożonych. W miejscu dotychczasowego punktu zlewnego osadów dowożonych projektuje się tacę najazdową dla pojazdów asenizacyjnych o wymiarach ok. 5,0 x 4,0 oraz kratę mechaniczną o prześwicie 5 mm i wydajności 20 l/s. Krata umieszczona zostanie w kanale żelbetowym o wymiarach ok. 3,60 x 0,9 x 1,0 m. Urządzenie zabudowane kontenerem z płyty warstwowej o wymiarach ok. 3,0 x 6,0 x2,5 m. W miejscu nieużywanych poletek planuje się wykonanie miejsca do czasowego gromadzenia osadów. Część zadaszona z zabudowanymi ścianami o wymiarach ok. 25,0 x 21,0 – pow. 525 m2 i część otwartego placu o wymiarach ok. 33,0 x 21,0 m – powierzchnia 693 m2. Wysokość ścian oporowych składowiska to ok. 3,0 m, wysokość konstrukcji dachu ok. 4,5-6,5 m. Sieci technologiczne z PE i PCV dn 50, 100, 150 i 200 mm długość ok. 500 m. Sieć ciepłownicza 2x40 mm stal preizolowana ok. 260 mb. Utwardzone powierzchnie dróg i placów zwiększą się o ok. 1500 m2, odwodnienie do istniejących kanałów sanitarnych. Podziemne przewody elektryczne ok. 2500 mb. |
| 3 | Znak sprawy | GPO.6220.1.5.2014/OS |
| 4 | Data złożenia | 16.07.2014 |
| 5 | Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o |
| 6 | Wyszczególnienie załączników do wniosku | Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów |
| 7 | Nazwa organu – adresata wniosku | Urząd Miejski w Gołdapi |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14 Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości, pok.25, tel. 87/615-60-23 |
| 9 | Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) | Postępowanie administracyjne ( zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U Nr 199 poz. 1227) w toku; wystąpiono o wydanie opinii i uzgodnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi. |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | nie ma |
| 11 | Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy |  |
| 12 | Uwagi | Akta sprawy są do dyspozycji stron postępowania, wszystkich osób zainteresowanych i organizacji ekologicznych w pok. nr 25 II p. Urzędu Miejskiego w Gołdapi, tel. 87 615-60-23 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi. |